## Slide 1
12.1 键盘及其接口
12.2 鼠标器及其接口
12.3 CRT显示器及其接口
12.4 打印机及其接口
12.5 其它人机交互设备
习题 12
第12章 人机交互设备接口

## Slide 2
第12章 人机交互设备接口
微机系统中，输入/输出设备是联系用户和计算机系统的重要组成部分。输入设备把程序、原始数据、操作命令传送给CPU。输出设备则将CPU处理的中间数据和最终结果以人们可以接受的数字、字符、图形等形式记录或显示出来。本章将介绍常用的人机交互设备的分类、结构、工作原理及其接口的控制。

## Slide 3
12.1 键盘及其接口
12.1.1. 键盘概述
键盘是计算机系统的标准输入设备，它由按键、按键架、编码器和接口电路等主要部件组成。其基本功能就是将人击键的机械动作转换为计算机能理解的编码。
1. 键盘的分类
（1）按键的形式分类
键盘按其按键的结构形式来分一般有机械式、电容式、电感式、磁感式、薄膜式和橡胶垫式等。其中最常用的是机械式和电容式键盘。其按键结构原理如图12-1所示。

## Slide 4
图12-1 键盘按键结构示意图

## Slide 5
图12-2 键盘插座示意图及各引脚功能
（2）按插口方式分类
按照键盘插口方式，键盘可分为串口（AT）键盘（大口）、并口（即PS/2）键盘（小口）两类。其接口引脚及功能说明如图12-2所示。

## Slide 6
3. 按键盘编码方式分类
根据键盘功能的不同，一般将键盘分为以下两种基本形式。
（1）编码键盘：键盘本身带有硬件电路，能够由硬件逻辑自动检测 被按下的键，然后自动产生与被按键对应的键编码（ASCII码等），并以并行或串行通信方式送往主机。其接口电路简单，使用方便，但本身电路复杂、成本较高。
（2）非编码键盘：由简单的键开关行列矩阵组成，只能提供键开关的行列位置（位置码或扫描码），按键的识别、键值的确定和输入到主机等工作全靠软件完成。其硬件电路简单、成本低，被广泛地应用于计算机中。

## Slide 7
编码键盘又可分为线性键盘和矩阵键盘两种类型。
1) 线性键盘：每一个按键连接到一位I/O端口，无键闭合时各位都处于高电平。当有一个键按下时，就使对应位接地或成为低电平，其它位则仍为高电平。这样，CPU只要通过读I/O端口，检测端口中哪一位为低电平，就可以识别出所按下的键，如图12-3所示。这种键盘结构简单，但当键盘上的键较多时，需使用的I/O端口就太多，因此，只能用于仅有几个键的小键盘中。

## Slide 8
D0
D1
┇
┇
D7
I/O
端口
图12-3 线性键盘示意图

## Slide 9
图12-4
矩
阵
键
盘
示
意
图
2）矩阵键盘：将所有按键按行和列排列成矩阵形式，也叫行列式键盘。如图12-4所示。对于m×n个键的键盘，如果采用线性键盘结构，需要m×n位I/O端口，而采用矩阵键盘结构只需要m＋n位。其工作原理在下面介绍。

## Slide 10
12.2鼠标器及其接口
12.2.1 鼠标器工作原理及分类
1. 鼠标器基本工作原理
鼠标器外型图如图12-10所示，一般由位置传感器、专用处理芯片和采样机构组成，如图12-11所示，
当鼠标器相对桌面移动时，采样机构按X和Y相垂直的方向把位置和距离信息送往传感器，由传感器将它们转换成脉冲信号，输入给专用的微处理器，然后由微处理器按照异步串行口（或并行口）通讯协议，将动作位移以相应的数据格式传送到计算机主机。
图12-10 鼠标外形图

## Slide 11
图12-10 鼠标器组成原理

## Slide 12
2. 鼠标器的分类：
按采样机构：分光机式、光电式、机械式
按其用途：分为台式和便携式两种。
按照按键的数量：二键式、三键式和多键式多功能鼠标器。
按其使用功能：分为2D式和3D式两种。
按其接口插头的类型：分为“D”型9针串口鼠标及圆形并口（PS/2）鼠标 以及USB鼠标

## Slide 13
12.3 CRT显示器及其接口
显示是一项重要的人机交互方式，微机通过显示设备以多种方式向外部输出各种信息，如字符、图形和表格等。显示系统由显示器（也称为监视器）和显示适配器组成，是微机系统的主要外围设备。
12.3.1 CRT显示器概述及主要技术指标
1. CRT显示器概述
CRT（Cathode Ray Tube阴极射线管）显示器是计算机使用最广泛的显示器，它通过电子束轰击荧光屏而发光，其结构与电视机非常相似，在控制逻辑配合下可以显示出字符、图形和图像。CRT显示器具有成本较低、显示容量大、亮度高、色彩鲜明真实、分辨率高、性能稳定可靠等优点，但也存在体积大、笨重、功耗大等缺点。

## Slide 14
随着计算机技术的发展和应用的拓展，CRT显示器的发展也很快，早期的显示终端内没有微处理器。目前的显示终端几乎都用了微处理器，甚至有些终端还用了两个或更多的微处理器。CRT显示终端本身就是一个含有微处理器的控制系统，这是当前CRT技术的一个重要特点。
CRT显示器由显示适配器（显示卡）和显示器（监视器）两部分组成，显示卡通常插在PC机的总线插槽上，也有的微机主板上集成有显示卡电路。显示卡到显示器通过显示专用接口连接，如图12-16所示。

## Slide 15
12.4 打印机及其接口
打印机是微计系统中一种最常用、最重要的硬拷贝输出设备，它可以打印字母、数字、文字、字符和图形等。随着计算机技术的飞速发展，打印技术也获得了长足的进步。目前打印机技术正向高速度、低噪声、打印美观清晰、彩色化以及图形化的方向发展。
12.4.1 打印机的分类及主要技术指标
1. 打印机的分类
打印机的种类很多，性能差别也很大。其主要的分类有如下几种：
（1）按与微机的接口方式分类，可分为并行、RS-232串口和USB口输出打印机。
（2）按打印原理分类，可分为击打式和非击打式两类。击打式打印

## Slide 16
机是利用机械原理实现打印的，即打印机是利用打印针撞击色带，从而把字符或图形印在打印纸上完成的，如针式打印机；非击打式打印机是利用物理原理实现打印的，如用静电感应、激光扫描或利用化学原理实现打印，常见的有喷墨打印机和激光打印机。此外还有热敏打印机和转印打印机等。
（3）按打印字符的形式分类，有点阵式打印机和非点阵式打印机。
（4）按打印的颜色分类，有黑白打印机和彩色打印机。
（5）按印字方式分类，有串行式打印机、行式打印机和页式打印机。

## Slide 17
12.5 其它人机交互设备
上节介绍的是常用的人机接口设备，随着计算机技术的不断发展，许多新型人机交互设备开始进入商业应用领域。目前使用较多的高级接口设备包括液晶显示器、触摸屏、扫描仪、数码相机、视频采集卡和数字化仪等。本节将对它们的工作原理、接口电路等进行简单介绍。
1、液晶显示器
液晶显示器LCD(Liquid Crystal Display)，特别是点阵式液晶，由于其具有体积小、重量轻、功耗低、无辐射、无闪烁等特点，不仅在笔记本市场独占鳌头，随着生产成本的不断下降和性能的日渐提高，其在台式机市场也逐渐占据主流地位。

## Slide 18
2. 扫描仪
扫描仪(scanner)是一种光机电一体化的高科技产品，它是将各种形式的图像信息输入计算机的重要工具，是继键盘和鼠标之后的第三代计算机输入设备，也是功能极强的一种输入设备。可用来将图片、照片、胶片到各类图纸图形以及各类文稿资料输入到计算机中，以便于计算机的存储、处理和传输。目前扫描仪已广泛应用于各种图形图像处理、广告制作、办公自动化以及图文通信等领域，极大地促进了这些领域的进一步发展。

## Slide 19
3. 触摸屏
触摸屏附着在显示器的表面，是一块集输入、输出为一体的触摸感应器，是继键盘、鼠标器、光笔之后出现的一种新型定位输入设备。触摸屏的操作非常简单，只需手指轻轻一触便可得到所需的信息或实现所需的操作，从而使人机交互更为直截了当，极大地方便了那些不懂电脑操作的用户。触摸屏的应用范围非常广阔，目前应用比较普及的主要有公共信息的查询，如电信、税务、银行、证卷、电力等部门的业务查询，城市街头的信息查询；此外在办公自动化、计算机辅助教学系统、市场自动售货系统、工业控制系统等方面都有很大的应用市场，其前景非常乐观。

## Slide 20
4. 数码相机
数码相机(digital camera)，亦称数字相机，是在传统相机的基础上开发出的新产品。它集光、机、电子于一体，不仅能够将被摄景物以数字信号方式记录在存储介质中，摆脱了传统相机胶卷的束缚，而且能以数字信息的方式实现照片的传输、浏览和打印输出，从而为图像的应用开辟了一个新的领域。数码相机已成为人类进入信息时代在工作和生活中不可缺少的工具。

## Slide 21
5. 视频采集卡
视频采集卡（也称视频捕捉卡），英文名为“Video Capture Card”，是一块可插在计算机的标准扩展槽中的电路板，专门负责对动态图像进行采集，是支持视频信号输入输出计算机的设备。
视频采集卡可从摄像机、录像机或视频网络上逐帧捕捉图像，并把它数字化，对数字化图像数据进行压缩与解压缩，将捕捉的图像或解压缩生成的图像与计算机生成的文字或图形叠加在仪器送至显示器显示；还可以将计算机输出的图像转换成标准的模拟视频信号记录在录像带上或电视机播放出来。

## Slide 22
6. 数字化仪
数字化仪是在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备，由电磁感应板、游标和相应的电子电路组成。当使用者在电磁感应板上移动游标到指定位置，并将十字叉的交点对准数字化的点位时，按动按钮，数字化仪则将此时对应的命令符号和该点的位置坐标值排列成有序的一组信息，然后通过接口（多用串行接口）传送到主计算机。说得通俗一些，数字化仪就是一块超大面积的手写板，用户可以通过专门的电磁感应压感笔或光笔在上面写或画图形，并传输给计算机系统。不过在软件的支持上它和手写板有很大的不同，硬件的设计上也是各有偏重的。